Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Сафаровский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)» разработан по заказу Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом № 0801300012114000002  и техническим заданием.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Сафаровский сельсовет является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2024 года.

Расчетный срок – до 2034 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Дмитриевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1.Краткий исторический очерк.

Чишминский район был образован в 1930 году.

Территория современного Чишминского района в древности была местом кочевий различных плененных групп: скифов, савроматов, сарматов, саков, гуннов, кыпчаков, печенегов, половцев и др. В ХIII-XV в этих краях вдоль реки Дема разместилось сильное и сплоченное племя башкир мин. Позднее на эти земли пришли татары-мишары, присланные для проживания и охраны границ Российской Империи, мордва — с Пензенской губернии, русские, украинцы — после присоединения башкирских земель к Руси.

В конце XIV века через эти земли проходила армия Тамерлана. В XVIII веке полковник Михельсон шёл через Чишмы на Пугачева. В 19-м году XX века Михаил Фрунзе выбивал белых со станции Чишмы.

Чишминский район помнит также Тура-хана и Хусейн-бека, которым построены мавзолеи рядом с поселком Чишмы.

1.2.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Сафаровский сельсовет – муниципальное образование в Чишминском районе Республики Башкортостан. Расположен у западной границы района, имеет общие границы с Благоварским районом, Еремеевским, Чишминским и Шингак-Кульским сельсоветами.

В состав Сафаровского сельсовета входит 4 населенных пункта:

центр сельсовета с.Сафарово

д.Карамалы

д.Кушкуак

д. Удряк

д.Яшикей

Основные направление экономики – скотоводческо-зерновое. Выращи-вается сахарная свекла, подсолнечник, зернобобовые. Развито птицеводство. Промышленное производство представлено нефтедобывающей промыш-ленностью.

1.3 Существующая застройка.

с.Сафарово

Село Сафарово находится на северо-востоке сельсовета.

Расстояние до  районного центра (Чишмы) – 12 км.

Планировочная структура сложная, обусловлена особенностями местности: всю территорию населенного пункта пересекает долина реки Карамалы и ручья  с крутыми и обрывистыми берегами. Эти водные объекты делят село на три части: западную, центральную и юго-восточную. Жилая застройка располагается вдоль берегов и развивается дальше в западном и северном направлениях. Общественная застройка сосредоточена в центре, что делает ее объекты равнодоступными для удаленных частей села. Промышленно-коммунальная зона вынесена на юг, в низовья речных объектов, однако это не вполне удачно относительно розы ветров с преобладающими юго-восточными ветрами.

д.Карамалы

Деревня Карамалы расположено к западу от с.Сафарово.

Расстояние до :

- районного центра (Чишмы) – 16 км

- до центра сельсовета (с.Сафарово)– 4 км

- до ближайшей железной дороги (с.Сафарово) – 4 км.

Деревня небольшая, в две улицы. Характер жилой застройки – усадебного типа. Других видов застройки не имеется. Вдоль южной границы протекает р.Карамала. Рельеф относительно спокойный.

д.Кушкуак

Деревня Кушкуак расположена на юго-востоке сельсовета.

Расстояние до:

- районного центра (Чишмы) – 18 км

-  до центра сельсовета (с.Сафарово)  – 6 км

- до ближайшей железной дороги (с.Сафарово) – 6 км.

Имеет одну улицу, единственный вид застройки – жилая с усадебными домами. Производственные объекты вынесены за пределы населенного пункта, на север, очень благоприятно по розе ветров. Водный объект – р.Удряк – также за пределами деревни, на достаточном расстоянии, что защищает ее от подтопления.

д. Удряк

Деревня Удряк  расположена в южной части сельсовета.

Расстояние до :

- районного центра (Чишмы) – 19 км

- до центра сельсовета (с.Сафарово) – 7 км

- до ближайшей железной дороги (с.Сафарово) – 7 км.

Река Удряк делит деревню на две части. В северной части жилая застройка представлена домами усадебного типа, в южной – преобладает блокированная. В северной части рельеф более спокойный и потому более удобен для строительства. Общественная застройка имеется только в северной части. Все промышленно-коммунальные предприятия сгруппированы в юго-восточном направлении за пределами населенного пункта.

д. Яшикей

Деревня Яшикей  - очень компактная и малонаселенная деревня, расположена в западной части Сафаровского сельсовета. Единственный вид застройки – усадебные дома, некоторые в полуразрушенном состоянии.

Расстояние до :

- районного центра (Чишмы) – 17 км

- до центра сельсовета (с.Сафарово) – 5 км

- до ближайшей железной дороги (с.Сафарово) – 5 км.

1.3.1. Жилая застройка.

Жилая застройка в основном представлена жилыми домами усадебного типа, а также блокированными домами с придомовыми участками, которые располагаются вокруг общественных центров.

1.3.2 Общественная застройка.

Общественная застройка представлена только в двух населенных пунктах: с.Сафарово и д.Удряк. Если в Сафарово она сгруппирована в едином центре, то в д.Удряк разбросана вдоль ул.Школьной и к тому же смещена от центра к юго-западу. В целом общественная застройка малонасыщенна, клуб находится в аварийном состоянии, мечеть не действует. Обедненность общественной жизни в селе, недостаточность бытового обслуживания, оторванность от реалий современной жизни  может привести к оттоку молодежи в другие населенные пункты более комфортного проживания.

Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице

таблица 1

| № | Наименование предприятия | Ед. измер. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Сафарово |
| 1 | Администрация сельского поселения |  |  | сущ. |
| 2 | Сельский дом культуры (в аварийном состоянии) | мест | 200 | не дейст. |
| 3 | Школа | учащихся | 340 (76)* | сущ. |
|  | Детский сад | мест | 23 | сущ. |
|  | Библиотека |  |  | сущ. |
| 4 | Мечеть |  |  | не дейст. |
| 5 | ООО «Нурис» |  |  | сущ. |
|  | Отделение почты |  |  | сущ. |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | сущ. |
| 7 | Магазин |  |  | сущ. |
| 8 | Магазин |  |  | сущ. |
| 9 | Магазин |  |  | сущ. |
| 10 | Магазин |  |  | сущ. |
| 11 | Железнодорожный вокзал |  |  | сущ. |
|  | д.Карамалы |
|  | Общественные здания и сооружения отсутствуют |  |  |  |
|  | д.Кушкуак |
|  | Общественные здания и сооружения отсутствуют |  |  |  |
|  | д.Удряк |
| 1 | Школа | учащихся | 100 | не дейст. |
| 2 | Детский сад | мест | 15 | сущ. |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | сущ. |
| 4 | Детский сад |  |  | не дейст. |
| 5 | Спортивная площадка |  |  | сущ. |
| 6 | Магазин |  |  | сущ. |
|  | д.Яшикей |  |  |  |
|  | Общественные здания и сооружения отсутствуют |  |  |  |

1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями II, III, IV и V классами опасности, с соответствующими размерами санитарно-защитных зон – 500 м, 300 м, 100 м и 50 м.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 2.

таблица 2

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений.

| № | Наименование предприятия | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Сафарово |
| 1 | Молочно-товарная ферма | голов | 1 000 | сущ. |
| 2 | Зерноток |  |  | сущ. |
| 3 | Автостоянка |  |  | сущ. |
| 4 | Машино-тракторная мастерская |  |  | сущ. |
| 5 | Машино-тракторная мастерская |  |  | сущ. |
| 6 | Склад | голов | 40 | сущ. |
| 7 | КФХ «Новая Заря» |  |  | сущ. |
| 8 | Склад |  |  | сущ. |
| 9 | Элетроподстанция «Сафарово» |  |  | сущ. |
| 10 | АЗС |  |  | сущ. |
| 11 | Загон |  |  | сущ. |
| 12 | Ангар |  |  | сущ. |
|  | д.Карамалы |
|  | Промышленные и сельскохозяйственные объекты отсутствуют |  |  |  |
|  | д.Кушкуак |
| 1 | МТФ | голов | 150 | сущ. |
| 2 | МТМ |  |  | сущ. |
|  | д.Удряк |
| 1 | МТФ | голов | 100 | сущ. |
| 2 | Летняя ферма |  |  | сущ. |
| 3 | МТМ |  |  | сущ. |
| 4 | Зерноток |  |  | сущ. |
| 5 | АЗС |  |  | сущ. |
| 6 | Склад |  |  | сущ. |
|  | д.Яшикей |  |  |  |
|  | Промышленные и сельскохозяйственные объекты отсутствуют |  |  |  |

1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

Согласно «Реестра недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Сафаровского сельсовета памятники истории, культуры и археологии не обнаружены.

1.5 Транспорт и дороги

Внешние транспортно-экономические связи Сафаровского сельсовета осуществляются посредством автомобильного транспорта.

Существующая транспортная сеть Сафаровского сельсовета

таблица 4

|  | Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населенных пунктов | Протяженность в границах с/с, км |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | с твердым покрытием | из них с асфальто- бетонным |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Регионального значения |
| 1 | М-5 "Урал" – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки | М-5 "Урал" – Чишмы; Чишмы – Шингак-Куль – гр. Давлекановского района | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
|  | Межмуниципального значения |
| 2 | Чишмы – Сафарово – Карамалы | Чишмы – Сафарово – Карамалы | 7,4 | 7,4 | 6,6 |
|  | Муниципального значения |
| 3 | Сафарово – Кушкуак | Сафарово – Кушкуак | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подъезд к д. Удряк | от а/д М-5 "Урал" – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Всего по Сафаровскому сельсовету, в том числе: | 23,73 | 15,04 | 14,24 |
|  | Регионального значения | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
|  | Межмуниципального значения | 7,4 | 7,4 | 6,6 |
|  | Муниципального значения | 13,7 | 5,0 | 5,0 |

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

При въезде в населенные пункты Сафарово и Удряк имеются автозаправочные станции.  Станции технического обслуживания автомобилей и в сельском поселении отсутствуют.

Железнодорожный транспорт

По территории Сафаровского сельсовета проходит железная дорога Чишмы-Самара. В с.Сафарово имеется ж/д вокзал.

1.6  Коммунальные сооружения.

Перечень мест складирования и захоронения ТБО на территории Сафаровского сельсовета

таблица 5

| Место расположения свалки ТБО | Расстояние до жилья км | Площадьга | Емкость м3 | Заполнен-ность % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сафарово с.Сафарово | 1,5 | 0,3 | 300 | 30 | 1995 |
| Полигоны ТБО |
| д.Удряк | 2,3 | 6,0 | Проводится государственная экспертиза |

Уничтожение биологических отходов осуществляется в скотомогильниках.

Ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников на территории Сафаровского сельсовета

таблица 6

| Местоположение | Дата | Тип конструк-ции | Площадь ограждения га | Материал ограждения | Расстояние от населенного пункта, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сафарово | 1998 | железная емкость | - | - | 1,5 |
| д.Удряк | 2003 | железная емкость | 0,03 | шифер | 1,0 |

Перечень кладбищ в границах Сафаровского сельсовета

таблица 7

| Местоположение | Площадь га | Расстояние до селитебной застройки м | Расстояние до источника водоснабжения м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В границах села Сафарово | 2,98 | 13 | 220 | Действующее, предлагается к закрытию и переводу в мемориальный парк |
| У восточной границы села Сафарово | 1,98 | 120 | 255 | Действующее, предлагается к закрытию и переводу в мемориальный парк |
| В 100м к северо-западу от с. Сафарово | 5,29 | 195 | 720 | Действующее |
| В границах д. Карамалы | 0,4 | 125 | 177 | Действующее |
| В границах д. Кушкуак | 0,62 | 51 | 300 | Действующее |
| В границах д. Удряк | 0,83 | 53 | 220 | Действующее |

1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатическая характеристика приводится по м/ст.Чишмы по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан», по данным территориальных строительных норм РБ «Строительная климатология», справочника «Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере».

Климат Чишминского района умеренно-континентальный – с холодной зимой и умеренно жарким летом, неустойчивостью по годам и временам года, резкой сменой тепла и холода.

В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры. Наименее вероятны ветры восточного и юго-восточного направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,3м/сек. Из среднемесячных скоростей ветра за январь для каждого румба максимальными являются ветры южного (6,7м/сек) и юго-восточного направления (6,6м/сек). Как и сильные ветры, при преобладающих ветрах так же отмечаются метели.

В среднем за год выпадает 429 мм осадков, основная часть выпадает в теплый период (апрель-октябрь) – 324 мм. Однако сильные снегопады и редкие оттепели обуславливают довольно мощный снежный покров, достигающий к концу зимы 30см.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция Чишмы | -14,4 | -14,2 | -7,2 | 4,4 | 12,8 | 17,6 | 19,3 | 17,1 | 11,4 | 3,3 | -4,9 | -11,7 | 2,8 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция Чишмы | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,7 |

Климатические условия для сельского хозяйства. Территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой. Период активной вегетации растений (с температурой выше +10оС) продолжается 142 дня. Теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) равна 2305°С, значение гидротермического коэффициента 0,8-1,2, что позволяет отнести проектируемую территорию к теплому, незначительно засушливому агроклиматическому району. В некоторые годы весной наступает период с устойчивой засушливой погодой, осадков не выпадает в течение длительного времени, возникают засухи, оказывающие весьма вредное влияние на состояние сельскохозяйственных культур.

Опасные погодные явления. Максимальное число дней с сильными метелями - 2, с высокими скоростями ветра - 3, с крупным градом - 1.

Условия рассеивания вредных примесей. Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры, в особенности ее стратификация.

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0-1м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30-70%,

чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории Чишминского района составляет 52,7% от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34%, а приподнятых инверсий – 44% (в целом по республике Башкортостан).

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Чишминский район расположен в центре Западно-равнинного платформенного Башкортостана. Его территория занимает часть обширного Камско-Бельского понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. Наблюдается общий уклон местности в северо-восточном направлении, в сторону реки Белой, которая приурочена к осевой зоне Камско-Бельского понижения.

В геолого-тектоническом отношении Чишминский район находится на востоке Волго-Уральской антеклизы, крупной положительной структуры, приуроченной к юго-восточному склону Восточно-Европейской платформы. Отметки поверхности фундамента здесь минус 4000–5000м.

Восточная граница этого склона трассируется вдоль субмеридиональной полосы нижнепермских рифовых массивов, развитых по западному борту Предуральского прогиба. Верхняя часть литосферы антеклизы состоит из двух структурных этажей. Нижний этаж представлен метаморфизованными породами архея – раннего протерозоя (гнейсами), осадочными породами рифея (кварцито-песчаники, доломиты, известняки, мергели) и венда (конгломераты, песчаники, аргиллиты) и образует фундамент платформы, который разбит на отдельные блоки тектоническими нарушениями, часть которых прослеживается в верхнем структурном этаже (осадочном чехле). Верхний структурный этаж сложен осадочными образованиями палеозоя и кайнозоя.

К палеозойским образованиям относятся средне-верхнедевонские, каменноугольные и пермские отложения. Это в основном терригенные (песчаники, аргиллиты, глины и др.), карбонатные (известняки, доломиты, мергели и др.) и галогенные (соли, ангидриты, гипсы и др.) породы. Мощность их доходит до 4000м.

В Чишминском районе на поверхности развиты пермские образования. Пермская система подразделяется на нижний и верхний отделы. Нижний отдел представлен ассельским, сакмарским, артинским и кунгурским ярусами. Первые три яруса представлены в основном мергелями, аргиллитами и глинами с прослоями песчаников, конгломератов и известняков. Кунгурский ярус сложен доломитами, известняками, гипсами, ангидритами, каменными солями с прослоями песчаников и аргиллитов. Их общая мощность – 650м.

Верхний отдел перми представлен породами уфимского и казанского ярусов. На территории Чишминского района наиболее широкое распространение имеют породы уфимского яруса, которые являются основным рельефообразующим субстратом. Они характеризуются пестрым литологическим составом и представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, мергелями, гипсами, доломитами и известняками. Незначительным развитием пользуются отложения нижнеказанского подъяруса. Они встречаются отдельными «пятнами» на наиболее возвышенных водораздельных пространствах и сложены алевролитами, песчаниками, аргиллитами, мергелями. Общая мощность пород верхнепермского комплекса достигает 450м.

Кайнозойские отложения принадлежат неогеновой (акчагыльский ярус верхнего плиоцена) и четвертичной системам. Образование осадков акчагыльского яруса связано с ингрессией акчагыльского бассейна в Южном Приуралье. Они представлены комплексом континентальных и солоноватоводных лагунно-морских образований.

Акчагыльские отложения приурочены к древним (переуглубленным) долинам наиболее крупных рек (Дема, Уршак и др.) и слагают сниженные междуречья. Литологический состав осадков отличается большим разнообразием (глины, пески, песчаники, гравий, галечники, конгломераты, небольшие прослои и линзы известняков).

Четвертичные образования имеют повсеместное площадное распространение и представлены рыхлыми континентальными осадками различных фаций (аллювиальные, озерные, делювиальные, элювиальные, коллювиальные, болотные и др.) и многообразного литологического состава (глины, суглинки, пески, супеси, галечники, щебень, торф и др.). Они формируют террасы речных долин и покрывают «чехлом» различной мощности (от нескольких сантиметров до первых десятков метров) водораздельные пространства и их склоны.

Инженерно-геологические условия для строительства определяются уклонами местности, глубиной залегания грунтовых вод, несущей способностью грунтов и процессом оврагообразования.

Основные отрицательные физико-геологические явления, характеризующие территорию Дмитриевского сельсовета:

- оврагообразование;

- подмыв и обрушение берегов;

- заболоченность территории.

Сильная расчлененность рельефа и сплошная распаханность земель способствуют развитию пыльных бурь и размыванию почвенного покрова.

Повсеместное распространение прослоев гипса среди отложений кунгурского яруса нижней перми благоприятствует развитию карста, однако, учитывая значительную глубину залегания прослоев гипса (свыше 50м) и небольшую их мощность, территорию условно можно считать устойчивой в карстовом отношении.

1) Территории, пригодные для строительства, определяются по всей территории проектируемого района. Рельеф в пределах этих территорий полого-увалистый с уклоном поверхности до 10% (чаще всего 3-5%) в сторону рек.

В качестве естественного основания фундаментов проектируемых зданий и сооружений почти повсеместно будут служить четвертичные элювиально-делювиальные отложения.

Литологически эти отложения представлены суглинками и глинами, реже супесями. Суглинки тяжелые, средние, реже легкие, маловажные. По механичес-кому составу преимущественно пылеватые. Консистенция суглинков изменяется от твердой до мягкопластичной, преобладают грунты твердой и полутвердой консистенции. Глины по своим физико-механическим свойствам очень сходны с вышеописанными суглинками.

На отдельных участках в зоне заложения фундаментов в элювиально-делювиальных суглинках и супесях могут встречаться грунтовые воды типа верховодки, образующиеся за счет инфильтрации атмосферных осадков. Верховодка обычно залегает в виде отдельных маломощных линз на глубине 1-2м.

2) К территориям, ограниченно пригодным для строительства относятся территории с уклонами поверхности от 10 до 20% и грунтовыми водами до 2м от поверхности земли.

3) К территориям, непригодным для строительства относятся участки территории с уклонами поверхности более 20%, овраги.

2.3.   Гидрография и гидрогеологические условия

Реки, протекающие по территории Сафаровского сельсовета, - это типичные равнинные реки, ширина их  не более 5м, они не судоходны. Общим для них является незначительная протяженность, неглубокий врез долин, извилистое русло, медленное течение, глинистое дно.

В долине хорошо выражена пойменная терраса, шириной от первых десятков метров в верховьях и до нескольких километров в низовьях. Ее ровная поверхность занята озерно-болотными комплексами и покрыта местами древесно-кустарниковой растительностью. В долине реки широко развиты старичные озера.

По днищам балок и оврагов протекают мелкие маловодные ручьи, в летнее время они пересыхают. Ширина их небольшая - до 1,5м. Вода используется для нужд сельского хозяйства.

Список рек, протекающих по территории Сафаровского сельсовета

| № пп | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность реки в км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карамала | р.Уршак | 21 |
| 2 | Удряк | р.Дема | 53 |
| 3 | Слак | р.Курсак | 30 |

Перечень прудов объемом 100 и более тыс. куб. м, расположенных на территории Сафаровского сельсовета

| № п/п | Местоположение (насел.пункт) | Наименование водотока | Эксплуатирующая организация | Год ввода в эксплуа- тацию | Объем, тыс.куб. м/ площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сафарово | р. Карамала | СПК им. Ленина | 1979 | 1563/30,9 |
| 2 | д. Удряк | р. М. Удряк | ОПХ "Чишминское" | 1979 | 927/34,7 |
| 3 | д. Удряк | р. М. Удряк | ОПХ "Чишминское" | 1975 | 420/12 |

Пресные подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, формируются за счет инфильтрации атмосферных осадков в области активного (интенсивного) водообмена. Эта зона охватывает комплексы четвертичных (глины, суглинки, галечники) и уфимских пород (алевролиты, конгломераты, известняки, мергели) с характерными для них маломинерализованными водами, формирующимися в результате химического выветривания пород. Мощность зоны пресных вод колеблется от 10-20 до 50 м. Водоснабжение осуществляется из отдельных скважин и инфильтрационных водозаборов.

По обеспечённости населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Чишминский район относится к частично обеспеченным. По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют требованиям ГОСТ. Значительный объём минерализованных подземных вод извлекается при добыче нефти (попутные воды). Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, МТМ, свинокомплексов, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения, не имеющие зон санитарной охраны.

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Гидрогеологические условия

Чишминский район находится в пределах восточной части Волго-Уральского сложного артезианского бассейна.

В целом для Волго-Уральского бассейна свойственна тесная парагенетическая связь ионно-солевого состава вод и водорастворенных газов, взаимосвязь газогидрогеохимических и гидрогеодинамических параметров.

Распределение подземных вод в осадочной толще Волго-Уральского бассейна контролируется вертикальной гидрогеодинамической и газо-гидрогеохимической зональностями. Суть ее заключается в последовательном замещении с глубиной гидрокарбонатных вод (до 1г/л) сульфатными (1–15г/л), сульфатно-хлоридными (5–35г/л) и хлоридными (35–400г/л). Одновременно происходит смена водорастворенных газов от кислородно-азотного до сероводородно-углекисло-метаново-азотного, азотно-метанового и метанового, снижение величин Еh (от + 650 до -450 мВ) и рН (от 9 до 5).

В осадочном чехле бассейна в пределах Чишминского района выделяются два гидрогеохимических этажа. Верхний этаж (верхнепермские и кайнозойские отложения, мощностью 200–250м) заключает преимущественно инфильтрогенные кислородно-азотные (азотные) воды различного ионно-солевого состава с минерализацией, обычно не превышающей 10–12г/л. В пределах нижнего этажа (нижнепермские, каменноугольные и девонские отложения) залегают высоко-напорные, главным образом хлоридные рассолы различного происхождения (седиментогенные, инфильтрогенные, смешанные) с концентрацией солей до 250–280г/л и более. В пределах этажей по химическому составу и степени минерализации выделяются четыре зоны – гидрокарбонатная, сульфатная, сульфатно-хлоридная и хлоридная, которые в свою очередь подразделяются на ряд подзон.

Зона пресных (до 1г/л) гидрокарбонатных вод приурочена к породам четвертичного, казанского и уфимского возраста и в гидрогеодинамическом отношении соответствует зоне интенсивной циркуляции. Мощность ее колеблется от 10–20м в долинах рек до 50–100м на водоразделах.

В составе гидрокарбонатной зоны выделяются две подзоны: верхняя – кальциевых (магниево-кальциевых) и нижняя – натриевых вод. Минерализация гидрокарбонатных натриевых (содовых) вод обычно составляет 0,5–0,9г/л, но в отдельных случаях достигает 1,2–1,7г/л.

Зона сульфатных солоноватых и соленых вод развита повсеместно, исключая очаги техногенного (районы некоторых нефтяных месторождений) влияния глубинных рассолов. К ней относятся сульфатный и гидрокарбонатно-сульфатный классы вод с минерализацией от 1–3 до 15г/л, формирующиеся в окислительной геохимической среде главным образом в пермских гипсоносных отложениях. В гидрогеодинамическом отношении она отвечает как зоне интенсивной циркуляции (выше вреза эрозионной сети), так и зоне затрудненного водообмена, где скорости движения подземных вод снижаются до десятков метров в год, а время полного водообмена, напротив, возрастает до сотен и тысяч лет.

Глубина залегания сульфатных вод изменяется от 0 до 150м и более. Средняя мощность зоны составляет около 100–150м. В пределах зоны заключены основные ресурсы минеральных лечебно-питьевых и лечебных вод инфильтрационного происхождения, ведущую роль в формировании состава которых играют процессы экстракции из пород гипса и ионообменные явления с участием поглощенного комплекса пород.

Зона сульфатно-хлоридных вод с минерализацией 5–36г/л, как и лежащая выше, связана главным образом с пермскими отложениями и характеризуется условиями затрудненного гидрогеодинамического режима. В геохимическом отношении зона занимает промежуточное положение, отличаясь окислительно-восстановительной обстановкой (Eh от +100 до –180мВ; рН 6,7–7,5), газами атмосферного (О2, N2) и биохимического (Н2S) происхождения. Поэтому в зависимости от газового состава минеральные сульфатно-хлоридные воды могут быть использованы или в лечебно-питьевых, или в бальнеологических целях.

Зона хлоридных рассолов развита повсеместно, занимает наибольший интервал гидрогеохимического разреза (до 3–4км) и полностью соответствует нижнему этажу артезианского бассейна. В составе зоны выделяется две основные подзоны: натриевых (СаСl2 менее 20%) и натриево-кальциевых (СаСl2 до 50–70%, или 100–150г/л) рассолов. Указанныеподзоны отличаются не только общим ионно-солевым, но микрокомпонентным и газовым составом вод, а также гидрогеодинамическими условиями.

2.4. Растительный и животный мир

Территория Чишминского района расположена в южной части лесостепной зоны. Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустарниковой и травянистой.

Леса в основном широколиственные и состоят из липы, клена, дуба, березы, осины. В подлеске встречается лещина, шиповник, черемуха. Кустарники сохранились в поймах рек и речек. Представлены ивой, ольхой, черемухой, черной смородиной, калиной, ежевикой, шиповником. Естественная травянистая растительность сохранилась главным образом в поймах рек, в балках, лощинах, по опушкам леса, на крутых и сильно покатых склонах, в местах, не доступных для механизированной обработки. Сенокосы на территории района приурочены главным образом к поймам рек, к опушкам лесов, к пологим и покатым склонам балок и представлены разнотравно-мятликовой и разнотравно-типчаковой ассоциациями. Среди разнотравья - таволга шестилепестная, земляника, донник

клубненосный, кровохлебка лекарственная, горошек, ковыль, цикорий, тысячелистник, нивяник и другие. Растительный покров пойм рек значительно разнообразнее, чем на суходолах.

Распаханность территории района составляет 50,5% от общей площади. Значительная площадь занята под пастбищными угодьями. Они приурочены к пологим, покатым и крутым склонам водоразделов, склонам и днищам балок, поймам рек. Поля сельскохозяйственных культур засорены сорной растительностью: сурепка, молочай, ковыль, хвощ, осот, овсюг, дикая конопля, пастушья сумка и другие.

Наиболее распространенные растения: береза бородавчатая, вяз гладкий, дуб обыкновенный, липа сердцелистная, тополь дрожащий, осина, горошек, донник лекарственный, дудник лекарственный, душистый колосок, душица обыкновенная, ежа сборная, земляника, земляника зеленая, земляника лесная, клевер, ковыль, кровохлебка лекарственная, лабазник, лапчатка, люцерна, овсянница луговая, одуванчик лекарственный, полынь горькая, пустырник пятилопастный, пырей ползучий, солодка коржинского, тысячелистник обыкновенный.

К редким и исчезающим видам, встречающимся на территории Дмитриевского сельсовета относится венерин башмачок настоящий. Произрастает у д. Дмитриевка.

Животный мир Чишминского района довольно разнообразен. Здесь обитают представители свыше 10 видов животного мира. Насчитывается до 700 видов плоских, круглых и других червей, свыше 100 видов моллюсков и до нескольких тысяч насекомых. Основные виды встречающихся здесь животных: барсук, башкирская лошадь, волк, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, лесная, лисица, лось, мышовка лесная, полевка красно-серая, рысь, хомяк обыкновенный, кобчик обыкновенный, рябчик, тетерев. Из занесенных в Красную книгу РБ: норка европейская, пустельга степная, соня садовая, хорь лесной, белая сова, беркут, тушканчик большой, орлан-белохвост, куропатка белая, могильник, филин

К редким и исчезающим видам, встречающимся на территории района, занесенным в Красную книгу РБ, также относятся: бабочки махаон, черный аполлон, авриния, из рыб стерлядь, хариус европейский, жаба серая, или обыкновенная, лягушка травяная, нетопырь-карлик.

2.5. Почвы и минерально-сырьевые ресурсы

Чишминский район относится к Предуральской степной зоне. Здесь преобладают выщелоченные, карбонатные и обыкновенные черноземы, серые лесные почвы.

Полезных ископаемых на территории Сафаровского сельсовета на сегодняшний день не обнаружено.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Cафаровский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

3.1. Численность населения.

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Прирост |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 1607 | - |
| 2009 | 1554 | -53 |
| 2010 | 1539 | -15 |
| 2013 | 1527 | -12 |
| 2014 | 1471 | -56 |

Существующая численность населения составляет 1471  чел.

Динамика численности населения за последние 4 года в сельском поселении Сафаровский сельсовет по естественному приросту отрицательная, по механическому приросту отрицательная.

В дальнейшем прогнозируется стабилизация миграционных процессов и увеличение естественного прироста. Прогноз численности населения на расчётный срок исходит из благоприятной демографической ситуации в связи с принятием социальных программ по повышению рождаемости.

Проектом принят благоприятный прогноз развития сельского поселения.

Прогнозная численность населения определяется по формуле

Нрасчет=НфакХ(1+(Р+m)/1000)т

Р – коэффициент естественного прироста

m - коэффициент механического прироста

т – расчетный период

Численность постоянного населения СП Сафаровский сельсовет

По состоянию на начало 2014 года составила 1471 чел.

Исходя из благоприятной демографической ситуации сумма коэффициентов будет принята в размере 21,8.

р+m=11,8

Н 1оч.= 1471Х(1+21,8/1000)5=1639

Н р.с.= 1471Х(1+21,8/1000)20=2265

Общая прогнозная численность населения на расчётный срок составит к 2034г. - 2265 тыс.чел. , на первую очередь - 2024г. – 1639 тыс.чел.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1 Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 28,0 м2/чел., и до 35,0 м2/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,125 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 28 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

28 м2/чел х 1639 чел. = 45 892 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

28 м2/чел х 168 чел. = 4 704 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

168 :21 чел/га = 8,0 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 35 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

35 м2/чел х 2265 чел. = 79 275 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

35 м2/чел х 626 чел. = 21 910 м2

При плотности населения 21 чел/га требуется территорий под усадебную застройку по расчету

626 :21 чел/га = 29,8 га

Для нового строительства зарезервировано 8,0 га на первую очередь, 29,8 га на расчетный срок, 208,8 га зарезервировано на перспективу нового строительства. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 4 704 м2, на расчетный срок 21 910 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| Тип застройки | Кол-во квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
|  | нов.стр. | нов.стр | нов.стр. | нов.стр | сущ. | 1оч. | Р.С. |
| Малоэтажная индивидуальная с участками | 56 | 209 | 4 704 | 21 910 | 1 471 | 1 639 (56) | 2 265 (209) |

Примечание: жилищная обеспеченность — 1 оч. - 28,0 кв.м/чел., расч. срок- 35,0 кв.м/чел.

3.2.2 Культурно-бытовое строительство

Проектом предлагается ступенчатая система обслуживания. Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты периодического обслуживания и повседневного обслуживания. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности размещаются с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры территории в целях создания единой системы качественного обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.). Требуемые емкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учетом нормативных радиусов обслуживания. Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликации на основном чертеже.

Ниже приведен расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания сел Сафаровского сельсовета.

Расчет потребности в объектах обслуживания Сафаровского сельсовета

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | человек |  | 1639 | 2265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1.Детские дошкольные учреждения | мест | 80*** | 131 | 181 | 38 | 38 | 93 | 143 | 131* | 181* | 0,37 | 0,5 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащихся | 180 | 295 | 408 | 440 | 440 | - | - | 440 | 440 | - | - |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 2. Станция скорой помощи | объект | 1 на 10 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Выдвижная станция скорой помощи | объект | 1 на 5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | 115 | 159 | 2308 | 2308 | - | - | 2308 | 2308 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 98 | 136 | - | - | - | - | 98 | 136 | 0,09 | 0,14 |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 131 | 181 | 200 | 200 | - | - | реконстр. сущ. | реконстр. сущ. | реконстр. сущ. | реконстр. сущ. |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 492 | 680 | 1844 | 1844 | - | - | 1844 | 1844 | - | - |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 66 | 91 | - | - | 66 | 91 | 66 | 91 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 15 | 20 | - | - | 15 | 20 | 15 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1. Отделение связи | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 2.Учреждения управления | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | сущ | сущ |
| 3.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Отделение полиции | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | 0,02 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | встр | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом не предусматривается резервирование земель под развитие производственного комплекса сельского поселения.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с придомовыми участками до 0,125га. В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие функциональ-ные подзоны:

а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры поселкового, районного, местного значения).

б) зона размещения объектов здравоохранения;

в) зона размещения объектов социального назначения.

Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.

Производственная зона. Здесь выделены следующие подзоны:

а) производственные территории в пределах жилой застройки;

б) производственные территории за пределами жилой застройки.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры на стадии генерального плана включает в себя – улицы, автомобильные дороги и коридоры магистральных сетей.

К зоне специального назначения отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см. гл. VI «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями.

К развитию предлагаются следующие населенные пункты:

с. Сафарово

д.Карамалы

Для нового строительства зарезервировано 8,0 га на первую очередь; 29,8 га на расчетный срок; 208,8 га зарезервировано на перспективу нового строительства. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 4 704 м2, на расчетный срок 21 910 м2.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы, озелененные улицы - оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумо-ветро-пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха.

4.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Согласно СТП Чишминского района основными направлениями развития транспортного комплекса являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

- возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Проектом предлагается:

- строительство а/дороги Сафарово-Благовар межмуниципального значения (8 км);

- строительство а/дороги местного значения Сафарово-ВерхниеТермы (3,2 км в пределах сельсовета);

- перемычка а/дорогой местного значения между а/дорогами межмуниципального значения Новосафарово-Благовар и Новоусманово-Дальний (5,2 км в пределах сельсовета);

- устройство асфальтобетонного покрытия автодороги местного  значения Сафарово-Карамалы (3,5 км);

- подъезд к населенным пунктам Кушкуак, Удряк и Карамалы.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие сети местных автодорог для обеспечения связей населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, подъезды ко всем существующим и проектируемым объектам обслуживания, решения социальных проблем сельского населения.

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

4.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом, инженерными сетями и связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями, также обеспечивает выход на внешние магистрали.

Ширина основных поселковых улиц в красных линиях принята - 30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м.

Ширина жилых улиц – 20 м, ширина проезжей части 6-7 м.

При трассировке новых улиц запроектировано строительство новых мостовых сооружений через водные препятствия.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы - железобетонные.

4.3. Общественный транспорт.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам межмуниципального и местного значения обеспечивают транспортные связи административного центра пгт.Чишмы с населенными пунктами района. По автодорогам межмуниципального значения также проходят маршруты, связывающие Чишминский район с центрами соседних районов. По региональным магистралям осуществляются междугородные и межобластные связи.

Проектные предложения по развитию транспортной сети на территории района позволят увеличить количество автобусных маршрутов между районными центрами, также и до населенных пунктов, обслуживающих объекты рекреационного назначения.

Проект предусматривает формирование системы технического обслуживания и контроля автотранспортных средств, а также обустройство автомобильных дорог объектами дорожного сервиса (см. ниже Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта).

Проектом предлагается организация движения общественного транспорта в с. Сафарово ввиду его большой протяженности. Линии автобусного движения пройдут по основным жилым улицам с остановками вблизи основных объектов притяжения населения. Необходимость организации движения общественного транспорта в других населенных пунктах отсутствует.

4.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 1,639*320 = 525 авт;

Ар.с. = 2,265*370 = 838 авт.

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

525*0,7=368 маш/мест на 1 очередь;

838*0,7=587маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 92 маш/мест;

на расчетный срок - 147 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 19 маш/мест;

на расчетный срок – 30 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 56 маш/мест;

на расчетный срок – 88 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 92 маш/мест;

на расчетный срок – 147 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 525/1200 = 1 ед;

К р.с. = 838/1200 = 1 ед.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 525/200= 3 поста;

Рр.с. = 838/200= 5 постов.

Проектом предлагается размещение станции технического обслуживания на 3 поста рядом с существующей автозаправочной станцией в селе Сафарово, СТО на 2 поста размещается на муниципальной автодороге Сафарово-Удряк, с учетом требований санитарно-защитных разрывов до селитебной территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 согласно произведенным расчетам.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 595 | 663 | 916 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 213 | 339 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 2 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 150 | 238 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 38 | 85 |
| В общественном центре (5%) |  | 8 | 12 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 23 | 36 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 38 | 85 |
| Мосты |  | 2 | 2 |

Глава V. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории СП Сафаровский сельсовет выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м.

Территория сельского поселения имеет холмистый характер. Перепад рельефа составляет:

с.Сафарово 185,5 ÷154,2м;

д.Удряк 155,4÷145,0м;

д.Карамалы 200,0÷186,5м;

д.Кушкуак 138,0÷131,6м;

д.Яшикей 228,4÷222,4м;

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2.Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 1,1 тысячные, максимальный 38,4 тысячные.

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж/б трубы. Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки очищенные стоки сбрасываются в реку Карамала за территорией поселений.

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время централизованное теплоснабжение на территории Сафаровского сельсовета отсутствует. Здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление жилой застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  жилую застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на

максимальный расход.

Проектом предусматривается теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям

| № | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 79,28 | 26,25 | 2,08 | 0,25 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 2,75 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 45,89 | 26,25 | 1,20 | 0,14 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 1,75 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 79,28 |  | 2,08 | 0,25 | 2,40 |  | 0,42 | 2,75 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 45,89 |  | 1,20 | 0,14 | 2,29 |  | 0,40 | 1,75 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 2,25 | 0,27 |  |  | 0,45 | 2,97 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,30 | 0,16 |  |  | 0,43 | 1,89 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,94 | 0,23 |  |  | 0,39 | 2,56 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,12 | 0,13 |  |  | 0,37 | 1,63 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 5,33 | 0,64 |  |  | 2,58 | 8,55 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 3,08 | 0,37 |  |  | 2,47 | 5,92 |

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

с.Сафарово

Газоснабжение существующего жилого массива с.Сафарово осуществляется от ГРП и ШРП. Газ высокого давления подается в ГРП (расположенный в северной части населенного пункта) и ШРП (расположенный в северной части населенного пункта). Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП(ШРП). Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП(ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Карамалы

Газоснабжение существующего жилого массива д.Карамалы в настоящее время отсутствует.

д.Удряк

Газоснабжение существующего жилого массива д.Удряк осуществляется от ГРП. Газ высокого давления подается в ГРП (расположенный в южной части населенного пункта) и ГРП (расположенный в юго-восточной части населенного пункта). Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Яшикей

Газоснабжение существующего жилого массива д.Яшикей в настоящее время отсутствует.

д.Кушкуак

Газоснабжение существующего жилого массива д.Кушкуак осуществляется от ГРП. Газ высокого давления подается в ГРП, расположенный в северной части населенного пункта. Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа. В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицы а.

Расчет расходов газа по укрупненным показателям

| № п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,639 | 2,265 | 491,7 | 234,1 | 679,5 | 323,6 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1,639 | 2,265 | 7,5 | 3,8 | 10,4 | 5,2 |
|  | Итого |  |  | 499,2 | 237,9 | 689,9 | 328,8 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 524,2 | 249,8 | 724,4 | 345,2 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 26,2 | 12,5 | 36,2 | 17,3 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 27,5 | 13,1 | 38,0 | 18,1 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкультбыта) | 1,63 | 2,56 | 828,8 | 228,2 | 1197,2 | 358,6 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 5,92 | 8,55 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 828,8 | 228,2 | 1197,2 | 358,6 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 1380,5 | 491,1 | 1959,6 | 722,0 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. На территории с.Сафарово, д.Карамалы и д.Яшикей проектом предложено строительство ГРП на участке с газопроводом высокого давления.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение

Существующее положение

Раздел водоснабжения Сафаровского сельсовета Чишминского района выполнен на основании задания на проектирование. В настоящее время централизованное водоснабжение имеется в с.Сафарово, д.Удряк и д.Кушкуак. Источником водоснабжения является водокачка и водонапорная башня.

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Нормы водопотребления

На стадии ГП предусматривается застройка:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно разд.2 СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*.

Расход воды на поливку определен из расчета 50 л/сут на 1 жителя (согласно примеч. 1 к табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

Проектное решение

Проектом предлагается в перспективе провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества воды нормам СанПиН 2.1.4.1074,с минимальной мощностью соответствующей расчетам на конец расчетного срока. Проектом предусматривается полное водоснабжение существующей и проектируемой части населенных пунктов.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных

труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 1.

Пожаротушение

Согласно пожарной безопасности необходимо предусмотреть пожарный резервуар или пожарный водоем. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными машинами.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице 5 главы 2.12 СНиПа 2.04.02-84*.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаро-

тушения с расходом воды 10л/сек и 1 внутренних по 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Объем воды на пожаротушение составит:

((10+2,5)*3*3600)/1000=135 м3.

Расчет расходов воды по укрупненным показателям

таблица 1

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1639 | 200 | 327,80 | 393,36 | 95,88 | 26,63 |
|  | на расч. срок | 2265 | 200 | 453,00 | 543,60 | 103,06 | 28,63 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 32,78 | 39,34 | 9,59 | 2,66 |
|  | на расч.срок |  |  | 45,3 | 54,36 | 10,31 | 2,86 |
| 2 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 16,39 | 19,67 | 4,79 | 1,33 |
|  | на расч.срок |  |  | 22,65 | 27,18 | 5,15 | 1,43 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1639 | 50 | 81,95 | 90,15 | 7,81 | 2,17 |
|  | на расч.срок | 2265 | 50 | 113,25 | 124,58 | 10,80 | 3,00 |
| 6 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 7 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1639 |  | 458,92 | 677,51 | 163,08 | 45,30 |
|  | Итого на расч.срок: | 2265 |  | 634,20 | 884,72 | 174,31 | 48,42 |

6.4.Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время на территории Сафаровского сельсовета централизованная канализация отсутствует. Очистные сооружения не имеются. В сельских пунктах действует выгребная система канализации. Из выгребов жидкие нечистоты утилизируются на приусадебных участках, вывозятся на свалки твёрдых бытовых отходов или запахиваются на сельскохозяйственных полях.

Проектное решение

Проектом предполагается размещение очистных сооружений в с.Сафарово.

Предусматривается раздельная система канализования с отведением бытовых и производственных сточных вод.

Схема канализования территории в границах генерального плана решена с учетом сложного рельефа местности и гидрогеологических условий площадки строительства.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Необходимо строительство очистных сооружений путем применения технологии биоблоков.

Мощности очистных сооружений изменяются в соответствии с количеством жителей в населённых пунктах и принимаются стандартным. Минимальная производительность принимается 432,7 м3/сут.

На проектируемых БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в р.Карамалы.

Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения - биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100 000 м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов и стеклопластиков. В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить прирост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжённость технологических коммуникаций на 200- 300% .

Строительство новых сетей, очистных сооружений и их реконструкция

предусматривается согласно очередности нового строительства и финансируется из государственного и местного бюджета, а также с привлечением средств населения для отвода от жилых домов к уличной сети канализации.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.01-85*. Расчеты расходов воды сведены в таблицу а.

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям

| № | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Средний расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка мало-этажными зданиями, оборудованными внутренним водо-проводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 1639 | 200 | 327,80 | 393,36 | 3,79 | 11,38 |
|  | на расч. срок | 2265 | 200 | 453,00 | 543,60 | 5,24 | 15,73 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 39,34 | 0,38 | 1,14 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 54,36 | 0,52 | 1,57 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1639 |  |  | 432,70 | 4,17 | 12,52 |
|  | Итого на расч.срок: | 2265 |  |  | 597,96 | 5,77 | 17,30 |

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время основным источником питания Сафаровского сельсовета  является ПС, расположенная в южной части с.Сафарово.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Сафаровского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций, расположенных на территории населенных пунктов.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории Сафаровского сельсовета будет осуществляться от проектируемых ТП.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию

городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка приведена в таблице:

|  | 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт Приращение | Нагрузка, кВт Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт Приращение | Нагрузка, кВт Всего |
| 1 | Сафаровский сельсовет | 68,9 | 672,0 | 672,0 | 256,65 | 928,65 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Сафаровского сельсовета имеется в с.Сафарово, д.Кушкуак и д.Удряк.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по проектируемым воздушным линиям связи  до проектируемых КУСов с последующей разводкой до абонентов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом  предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Глава VII. Охрана окружающей среды

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий.

Так как в СП Сафаровский сельсовет нет промышленных предприятий, экологическая обстановка здесь благоприятна для проживания. Основную угрозу для здоровья представляют выхлопы автомобильного транспорта, загрязнение сточных вод отходами сельскохозяйственных предприятий, бытовыми отходами и отходами жизнедеятельности человека.

Для сохранения и защиты окружающей среды необходимо строго соблюдать предписания действующих санитарно-гигиенических правил и нормативов.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории СП Дмитриевский сельсовет являются сельскохозяйственные предприятия и автотранспортные средства.

Проектом предлагается:

1.  организация санитарно-защитных зон от предприятий;

2. совершенствование технологических процессов;

3. увеличение доли природного газа в топливном балансе;

4.  внедрение централизованного отопления.

Проектом предусматривается теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях от автономных источников тепла, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения

таблица 1

| № | Наименование предприятия, учреждения и организации | Размер СЗЗ, м | Кол-во домов в границах СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Сафарово |
| 1 | МТФ на 1 000 голов | 300 | 19 |
| 2 | Зерноток | 50 | - |
| 3 | Автостоянка | 50 | - |
| 4 | МТМ | 100 | - |
| 5 | МТМ | 100 | - |
| 6 | Склад | 50 | - |
| 7 | КФХ «Новая Заря» 40 голов | 100 | 3 |
| 8 | Склад | 50 | - |
| 9 | Элетростанция «Сафарово» | 300 | 21 |
| 10 | АЗС | 100 | - |
| 11 | Загон | 50 | - |
| 12 | Ангар | - | - |
|  | Железнодорожный вокзал** | 300 | 24 |
|  | д.Удряк |
| 1 | МТФ на 100 голов | 300 | - |
| 2 | Летняя ферма | 100 | - |
| 3 | МТМ | 100 | - |
| 4 | Зерноток | 100 | - |
| 5 | АЗС | 100 | - |
| 6 | Склад | 50 | 1 |
|  | д. Кушкуак |
| 1 | МТФ на 150 голов | 300 | - |
| 2 | МТМ | 100 | - |
|  | д. Карамалы |
|  | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия отсутствуют | - |  |
|  | д. Яшикей |
|  | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия отсутствуют | - |  |

*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

**Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население

7.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Согласно Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 69-ФЗ ширина водоохранных зон рек,  расположенных в границах сельсовета составляет  50 м.

Ширина прибрежной полосы - 30 м - для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 м - для уклона 3 и более градусов.

В границах водоохранных зон запрещается:

-	использование сточных вод для удобрения почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных,

отравляющих и ядовитых веществ;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов с применением пестицидов и агрохимикатов;

- сбор сточных, в том числе дренажных вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователем недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах представленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для решения всех, вышеперечисленных проблем, проектом предлагается поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, способствующих решению экологических задач. Проектирование ливневой канализации, позволяющей исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения береговых водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения. В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3 Охрана почв

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень 
плодородия и состояния почв.

Территории закрытых свалок подлежат рекультивации.

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.                                                                                                              В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды. На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

7.4 Охрана растительности, лесов.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов 
вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.5 Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых бытовых отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не 

присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18,11,2011 №412 утверждена Республиканская целевая программа (РЦП) «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Сбор и удаление ТБО в Чишминском районе осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Полная информация о системе санитарной очистки территории района, транспортировке опасных отходов 1-4класса вредности, о месте размещения, классе вредности, количестве несанкционированных мест размещения отходов предоставляется на генеральной схеме санитарной очистки территории. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории выполняется специализированной организацией отдельным проектом.

Настоящим проектом предлагается:

- строительство мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции для ТБО;

- вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ГУП «Табигат» в д.Бабиково до окончания срока эксплуатации с последующей рекультивация территории ( в настоящее время в стадии разработки и утверждения находится проект муниципального полигона ТБО около с.Удряк);

- рекультивация существующих свалок ТБО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

В таблице ниже приведен расчет накопления твердых бытовых отходов, расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | нна 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
|  |  | 1-я очередь | расчетный срок |  | 1-я очередь | расчетный срок |
| Твердые: от жилых зданий | 190 | 125,97 | 174,04 | 900 | 596,7 | 824,4 |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 280 | 185,64 | 256,48 | 1400 | 928,2 | 1282,4 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | - | 2000 | 1326,0 | 1832,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 3,32 | 4,58 | 8 | 5,30 | 7,33 |
| Итого |  | 314,93 | 435,10 |  | 2856,2 | 3946,13 |

Проектом предлагается на расчетный срок разместить мусоросортировочную и мусороперегрузочную станцию у юго-восточной окраины д.Дмитриевка.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Сбор и вывоз бытовых отходов на территории Чишминского района осуществляется специализированными предприятиями на полигон ТБО ГУП «Табигат» в д.Бабиково

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные 

отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТБО

Проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

-пункты приема вторсырья размещаются в  пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V) х К2, где

Пгод — годовое накопление ТБО, т/год

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((2 114,13х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 10 контейнеров  (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((105,71х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 1 бункер.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов принимаем в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Общая потребность в мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит 10 и 1 соответственно.

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод – количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут – емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп – коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р – число рейсов в сутки

Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле:

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т – продолжительность смены, час.

Тпз – время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То – время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. – продолжительность погрузки, час.

Траз. – продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. – время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=2 114,13/365х61,8х1,7 = 1 мусоровоз.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать существующие свалки ТБО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 Кв, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20 м для ВЛ 110 КВ, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

Для линии железнодорожного транспорта в районе населенного пункта Сафарово проектом устанавливается санитарно-защитная зона шириной 100 м по обеим сторонам полотна. В границах этой зоны предусматривается санитарно-защитное озеленение с посадкой деревьев шириной не менее 10 м, что позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%, а также 

уровень загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума,

вибрации, ЭМП и др.). В селитебной зоне, попадающей в СЗЗ запрещается новое строительство.

В целях повышения экологичности автотранспорта рекомендуется перевод

его на природный газ, что обеспечит сокращение вредных выбросов в окружающую среду двигателями автомобилей. В связи с чем проектом предлагается перевод 50% автопарка на газовое топливо на расчетный срок.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сел Дмитриевского сельсовета.

8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории населенных пунктов Сафаровского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Пожарная охрана СП Сафаровский сельсовет

| № п/п | Подразделение, место дислокации | Техническое состояние здания | Техника в боевом расчёте | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДПО СП Сафаровский сельсовет, с.Сафарово | Бокс, хорошо | АРС-14 (130), приспособленный | Строительство специализированных помещений |

Дислокация подразделений пожарной охраны определена из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

Пожарные депо размещаются на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги районного значения. Здания пожарных депо оборудуются теплым гаражом для содержания в холодное время года. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

В качестве источников противопожарного водоснабжения используются имеющиеся водоемы и наружные водопроводные сети. К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров:

- проведение проверок противопожарного состояния жилого фонда;

- создание запаса огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой;

- разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности;

-  пожарная техника и приспособления должны находиться в состоянии готовности.

Расход воды на наружное пожаротушение осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории населенных пунктов Сафаровского сельсовета от стихийных бедствий природного характера.

Опасными погодными явлениями на территории Чишминского района являются шквалистые ветры, метели, снегопады, град.

Максимальное число дней с сильными метелями - 2, с высокими скоростями ветра - 3, с крупным градом - 1.

Сильные ветры, метели.

В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры. Наименее вероятны ветры восточного и юго-восточного направлений. Из среднемесячных скоростей ветра за январь для каждого румба максимальными являются ветры южного (6,7м/сек) и юго-восточного направления (6,6м/сек). Как и сильные ветры, при преобладающих ветрах так же отмечаются метели.

Снегопады, град. Сильные снегопады и редкие оттепели обуславливают довольно мощный снежный покров, достигающий к концу зимы 30см.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Чишминском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- эвакуационные мероприятия;

- меры по инженерной защите населения;

- меры радиационной и химической защиты;

- медицинские мероприятия

- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории населенных пунктов Сафаровского сельсовета от стихийных бедствий техногенного характера.

Возможные  техногенные ситуации на территории Сафаровского сельсовета:

- чрезвычайные ситуации, связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. положение | 1 очередь 2024г. | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Площадь территории в черте поселения, всего | га | 386,94 | 685,14 | 685,14 |
|  | Из общей территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | -жилые зоны (кварталы), всего | « | 66,14 | 80,62 | 111,94 |
|  | из них: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | - | - | - |
|  | -сблокированная застройка с участками | « | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 61,78 | 76,26 | 107,58 |
| 1.2 | -общественные зоны | « | 6,87 | 8,43 | 9,53 |
| 1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | 90,04 61,21 | 38,82 23,69 | 38,82 17,14 |
| 1.4 | -улицы, дороги | га | 50,20 | 53,13 | 68,04 |
| 1.5 | -производственные и коммунальные зоны | « | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 1.6 | -водоёмы | « | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 1.7 | -лес | « | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| 1.8 | -санитарно-защитное озеленение | « | - | - | 45,94 |
| 1.9 | -кладбище | « | 4,86 | 6,85 | 6,85 |
| 2.0 | -прочие | « | 156,13 | 484,59 | 391,32 |
| 2 | Население | чел. | 1 471 | 1 639 | 2 265 |
|  | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 22,24 | 20,33 | 20,23 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир,шт. | - | 45,89/ 56 | 79,28/ 209 |
| 3.1 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | - | 28,0 | 35,0 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного транспорта | км |  | 6,4 | 6,4 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего: | км |  | 33,56 | 36,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - дороги регионального значения | км | 2,64 | 2,64 |  |
|  | - дороги межмуниципального значения | км | 7,40 | 7,40 | 12,7 |
|  | - дороги муниципального значения | км | 8,70 | 8,70 | 18,38 |
|  | - магистральные улицы | км | 10,88 | 13,66 | 14,73 |
| 4.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  |  | 525 | 838 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 458,92 | 634,20 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 327,80 | 453,00 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | кВт | - | 672,00 | 928,65 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | 106 Вт | - | 1,89 | 2,97 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | 1 380,5 | 1 959,6 |
| 6 | Озеленение санитарно-защитных зон всего | га | - | - | 45,94 |

Глава X.  Баланс земельного фонда

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения,

которые планируются перевести в иную категорию

| Населенный пункт | Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода (га) | Категория перевода | Кадастровая стоимость руб/кв.м | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Сафарово | 02:52:110405:1 | 87,9 | Земли населенных пунктов | 3,78 | Пашни | Малоэтажное строительство |
|  | 02:52:110406:7 | 153,42 | Земли населенных пунктов | 4,26 | Пашни | Малоэтажное строительство |
| д.Карамалы | 02:52:110403:5 | 5,9 | Земли населенных пунктов | 5,28 | Пашни | Малоэтажное строительство |

Мелиоративные системы в границах сельского поселения отсутствуют.

Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельскохозяйственного назначения.